## Slide 1: System and communication protection

## Slide 2: System and communication protection
SC-2: Separazione di funzionalità di sistema ed utente. Separare le funzionalità utente, inclusi i servizi di interfaccia utente, dalle funzionalità di gestione del sistema.
I componenti come KeyCloak, Vault, Artemis e Amazon AWS possono essere acceduti sia come utenti che come amministratore. Nel primo caso essi possono essere configurati e gestire gli accessi degli utenti, nel secondo caso invece possono essere solo utilizzati come servizi
SC-3: Security functions. Isolare funzionalità di sicurezza da funzionalità non di sicurezza.
SC-4: Impedire il trasferimento di informazioni non autorizzato e non intenzionale tramite risorse condivise.
Le risorse condivise sono il database e le code gestite da Artemis. Il trasferimento non autorizzato è stato impedito garantendo l'accesso solo al Web Server (database e code) e ai proxy (solo code).

## Slide 3: System and communication protection
SC-7: Protezione perimetrale. Monitorare e controllare le comunicazioni ricevute tramite interfacce esterne e dirette verso il sistema. Connessione verso reti o sistemi esterni solo tramite interfacce.
In ingresso il monitoraggio viene effettuato con il .log del Firewall. Il monitoraggio può essere fermato e avviato in un qualunque momento di funzionamento del sistema.
netsh capture=yes
Netsh trace stop
In uscita Amazon AWS consente l'accesso al database solo da host autorizzati e che appartengono ad un determinato gruppo di sicurezza

## Slide 4: System and communication protection
SC-7(5): Nega di default-permetti su eccezione. Negare il traffico in ingresso come impostazione di default e permettere solo determinate tipologie di traffico. Quindi si permette l’ingresso solo di traffico autorizzato.
SC-7(21): Protezione perimetrale | Isolamento dei componenti di sistema. Impiegare meccanismi di protezione perimetrale per isolare i componenti di sistema.
SC-8: Protezione dell’integrità e della confidenzialità delle informazioni.
Tutte le comunicazioni esterne sono crittografate con il protocollo TLS
SC-8(1): Protezione crittografica. Implementare meccanismi crittografici per prevenire la disclosure di informazioni e per rilevare alterazioni delle informazioni durante la trasmissione.

## Slide 5: System and communication protection
SC-12: Gestione e conservazione delle chiavi crittografate. Memorizzare e gestire le chiavi crittografate all’interno del sistema, rispettando i requisiti riguardanti la generazione delle chiavi, la distribuzione, il salvataggio, l’accesso e la distruzione.
Nessuna chiave viene memorizzata in file di configurazione. Tutte i segreti sono manipolati dal software Vault, il cui accesso è definito da un Token. L'avvio di esso viene effettuato inserendo 3/5 chiavi di crittografia non memorizzate in locale.

## Slide 6: System and communication protection
SC-13: Protezione crittografica. Determinare gli ambiti di impiego della crittografia e specificare, per ogni utilizzo, i tipi.
Tutti i dati sensibili sono crittografati.
Dati del database: crittografati da Amazon AWS con algoritmo AES256 Standard
Chiavi di accesso: credenziali del database, credenziali di keycloak, password per i certificati TLS vengono crittografati da Vault (dove vengono memorizzati) con algoritmo AES256 GCM
Scambio di dati: le informazioni scambiate con l'esterno sono crittografate con protocollo TLS e mutua autenticazione tra Client-Server

## Slide 7: System and communication protection
SC-17: Richiedere un certificato a chiave pubblica da un service provider affidabile.
I certificati digitali per la comunicazione TLS sono tutti autofirmati, non garantendo quindi l'affidabilità ad eccezione di Amazon AWS. Esso fornisce il suo certificato pubblico da poter utilizzare per crittografare la comunicazione con il database.
SC-18: Definire codice mobile accettabile o meno ed autorizzare, monitorare e controllare l’uso del codice mobile all’interno del sistema.
Tutti i componenti del sistema sono sviluppati in Java, essendo un linguaggio mobile.
SC-23: Proteggere l’autenticità delle sessioni di comunicazione.
Nota: Dalle indicazioni del NIST i server TLS devono essere configurati con un certificato a chiave pubblica ottenuto impiegando uno dei seguenti meccanismi crittografici: RSA, Direct Signature Algorithm, Elliptic Curve DSA, Diffie-Hellman, Elliptic Curve D-H.

## Slide 8: System and communication protection
SC-28: Protezione dell’informazione nello stato di riposo. Proteggere la confidenzialità e l’integrità delle informazioni degli utenti e del sistema memorizzare nei dispositivi di archiviazione di massa.
Confidenzialità viene mantentua da Amazon e Vault attraverso le proprie tecniche di crittografia
Integrità viene mantenuta effettuando periodicamente dei backup e salvataggio di snapshot dei dati

## Slide 9: Meccanismi di sicurezza di livello alto
SC-5: Protezione o limitazione degli effetti indesiderati causati da attacchi DoS impiegando adeguate contromisure.
SC-7(3): Access Points. Limitare il numero di connessioni di rete esterne al sistema.
SC-7(4): External Telecomunications Services.
SC-7(7): Prevenire split tunneling per i dispositivi remoti.
SC-7(18): Protezione perimetrale | Fallimenti sicuri. Prevenire che il sistema entri in uno stato non sicuro a seguito di un fallimento operativo di un dispositivo di protezione perimetrale.
SC-12 (1): Gestione e conservazione delle chiavi crittografiche | availability. Garantire l’availability dell’informazione a seguito della perdita delle chiavi crittografiche da parte dell’utente.
SC-15: Dispositivi di computazione collaborativa. Proibire l’attivazione remota di dispositivi informatici collaborativi e fornire indicazioni di utilizzo agli utenti possessori dei dispositivi.
SC-19: Protocollo Voce su Internet.
SC-20: Servizio di risoluzione Nome/Indirizzo sicuro.
SC-21: Servizio di risoluzione Nome/Indirizzo sicuro ricorsivo.
SC-22: Architettura e provisioning per il servizio di risoluzione Nome/Indirizzo.
SC-24: Fallimento in stato noto. Preservare la confidenzialità, integrità e availability delle informazioni a seguito di fallimenti del sistema o di suoi componenti.
SC-39: Process Isolation. Mantenere un dominio di esecuzione separato per ogni processo di esecuzione.